## Slide 1: 산업인공지능개론 Report : Durable Rules 실습
임 동 민

## Slide 2: 전원시스템
현재, 전원시스템의 복잡한 케이블을 간소화(PCB활용, 중복케이블 제거)하여
케이블링관련 불량률 최소화와 장애조치 시간 단축 기대

## Slide 3: 센서구성
OBU
현재의 자율주행센서 사용의 고도화 차원으로 중복된 센싱 영역의 센서 제거기술을 확보,
고가의 센서 대체품을 발굴 및 활용 기술을 개발하여, 비용 절감 기대 효과

## Slide 4: SML (서울대, AD 플랫폼)
SML과 자율주행 플랫폼 전략적 파트너십
Automated Vehicle Test
Validation test
GPS(INS-P) Managing
Platform Architecture
Control Interface
Hybrid Version
Full ROS Version
AD Manager

## Slide 5: AutoWare (오토모스 플랫폼) [현재]
OS2-64
오토모스의 자율주행 플랫폼 기술을 확보하여, 기술력 있는 자율주행차 개발 업체로 도약
자율주행차 개발을 주도적으로 리딩하여 비용절감, 신뢰성 있는 안정화 기술 기대
Platform Architecture
Control Interface
센서구성 (니로)
AD Manager
AD 시각화
Waypoint 주행
Map 생성
현재 진행 사항
AutoWare
개발환경 : Ubuntu 16.04, ROS catkin, autoware 1.12
인지, 맵생성, 런타임 매니저, 판단, 제어
센서
검증 센서 : OS2-64(Lidar), GPS/INS
제어
Polysinc(ACU) 활용
현재 개발 상태
Waypoint 기반 자율주행 기본기능 가능한 상태
장착센서 : 라이다 5대, GPS/INS, AVM
(현재)사용 중인 센서 : 라이다 1대, GPS/INS

## Slide 6: AutoWare (오토모스 플랫폼) [개발계획]
Platform Architecture
Control Interface
센서구성 (스마트)
AD Manager
AD 시각화
Waypoint 주행
Map 생성
Kvaser
개발 계획
AutoWare
개발환경 : Ubuntu 18.04, ROS melodic, autoware 1.17
인지, 맵생성, 런타임 매니저, 판단, 제어
센서
구성 센서 전체 검증
제어
- CAN 제어정보 interface, ACU(labs), Actuator
개발 일정
차량 개조 및 튜닝 : 4월~7월
Waypoint 기반 기본 자율주핸 : 6월
특정 경로 자율주행 : 12월말
오토모스의 자율주행 플랫폼 기술을 확보하여, 기술력 있는 자율주행차 개발 업체로 도약
자율주행차 개발을 주도적으로 리딩하여 비용절감, 신뢰성 있는 안정화 기술 기대

## Slide 7: 자율주행차 제어 메커니즘
자율주행차 | 개조(제작)업체 | AD 플렛폼 | ECU 제어 신호(CAN) | ACU | Actuator
업체 / 제품 |  |  |  |  | 
아이오닉(old) | 성우(트렌스테크) | SML (Hybrid) | ETAS | eAutobahn | (순정) Steering, Accel, Brake
아이오닉(#1,2,3,4) | REVS | SML (full Ros) | kvaser | REVS | (순정) Steering, Accel, Brake
쏠라티(블랙/화이트) | 성우(트렌스테크) | SML (Hybrid) | ETAS | LY(old)–>성우개조 | (개조) Steering, Accel, Brake
쏠라티(베이지) | REVS | SML (Hybrid) | ETAS -> Autobox ㄴKvaser(logging) | LY | (개조) Steering, Accel, Brake
니로 | 성우(트렌스테크) | 오토모스 (Autoware) | Autobox, Kvaser | Polysinc | (순정) Steering, Accel, Brake
스마트 | REVS | 오토모스 (Autoware) | Kvaser (예정) | REVS | (개조) Steering, Accel, Brake
eCounty(예정) | REVS | SML (full Ros) | Kvaser (예정) | REVS | (순정) Steering, Accel, Brake
상용차 / 특수차량 | REVS or 2차/3차 업체 | 오토모스 (Autoware) | Kvaser (예정) | 오토모스 | (순정/개조) Steering, Accel, Break
Autobox
ETAS
Kvaser
제어 메커니즘 기술(ACU 제품화 기술 포함)을 확보하여, 자율주행차 개조(제작)의 주도권을 가지고
다양한 차종의 자율주행화 기대, 빠른 장애 대응과 비용절감 효과 기대
21년도 목표

## Slide 8: ACU
현재
자체개발 목표
Linux (Framework)
+
액추에이터 제어 State Machine
기성 IoT 단말기
(라즈베리파이)
+
액추에이터 제어보드
OnBoad
Target
현재 외부의 ACU 장비를 사용, ACU 자체 개발 기술을 확보하여 자율주행 제어 Interface 설계 하는데
효율적 설계와 장애발생시 빠른 대응, 안정적 자율주행 Know-How 기술 확보 기대

## Slide 9: HMI
BT
HDMI
Switch
CAN
Tx/Rx
ODROID-N2
LabView 화면
LabView (HDMI)
LAN
HDMI
AD PC
OR
HMI 기능은 AD/ECU 통신하여 정보를 처리하고, 서버와 데이터(차량정보, 운전자/승객 설정 정보)를
연계를 한다. HDMI 영상 분배 기능으로 AD PC 화면과 HMI화면을 스위칭하여 모니터에 표시 한다.
BT 통신으로 승객HMI 단말과 정보를 연계 한다.
모니터
운전자 HMI 화면

## Slide 10: AXG 단말기 (ACU/HMI 통합 단말기)
제어 메커니즘 기술(ACU 제품화 기술 포함)을 확보하여, 자율주행차 개조(제작)의 주도권을 가지고
다양한 차종의 자율주행화 기대, 빠른 장애 대응과 비용절감 효과 기대

## Slide 11: 관제 시스템 (현재)
( [V2X] J2735 Message Set )
Basic Safety Message (BSM)
Probe Vehicle Data (PVD)
- 차량이 RSU 와 차량 운행 정보 상태를 교환하는 메시지
Signal Phase And Timing Message (SPAT)
- 교차로의 신호 정보를 전달
WAN
WAVE
J2735 Message
TCP/IP
자율주행차 전송 데이터 정의 | 
V2I (RSU, OBU) | J2735(PVD, BSM, SPaT…), 정보(신호등)
서버연동 (HMI) | GPS, 주행경로, 차량상태, 설정, 도착시간, 호출메시지, 승인/거절
영상 (RTSP) | 모니터링 CAM
서비스 서버
RTSP
자율주행차의 HMI로 OBU와 AD의 자율주행 데이터를 통합서버와의 프로토콜을 개발하여 연계하고,
서버에서는 수집된 데이터를 이용하여 관제, 빅데이터화, 데이터가공, 오픈플랫폼화 하여
다양한 BM 서비스에 활용
자율주행 통합관제센터
RSU
SPat, BSM, PVD
원격 모니터링
온디멘드
HMI
영상
OBU
CAM
실시간
신호등
AD

## Slide 12: 관제 시스템 (개선 및 고도화)
( [V2X] J2735 Message Set )
Basic Safety Message (BSM)
Probe Vehicle Data (PVD)
- 차량이 RSU 와 차량 운행 정보 상태를 교환하는 메시지
Signal Phase And Timing Message (SPAT)
- 교차로의 신호 정보를 전달
WAN
자율주행차 전송 데이터 정의 | 
V2I (RSU, OBU) | J2735(PVD, BSM, SPaT…), 정보(신호, 날씨, 노면상태…)
서버연동 (HMI) | (실시간) GPS, 속도, 상태정보, DTG …
 | (이벤트) 멈춤, 문열림, 이슈내용…
 | 주행경로, 차량상태, 설정, 도착시간, 호출메시지, 승인/거절
 | (특정시간) rosbag(대용량) …
영상 (RTSP) | 모니터링 CAM, AD 영상
서비스 서버
RTSP/VNC
자율주행차의 HMI로 OBU와 AD의 자율주행 데이터를 통합서버와의 프로토콜을 개발하여 연계하고,
서버에서는 수집된 데이터를 이용하여 관제, 빅데이터화, 데이터가공, 오픈플랫폼화 하여
다양한 BM 서비스에 활용
자율주행 통합관제센터
RSU
SPat, BSM, PVD
원격 모니터링
키오스크
온디멘드
오퍼레이터
AD영상
AD영상
HMI
영상
OBU
CAM, AD
실시간
신호등
AD
TCP/IP
Kafka Framework
WAVE
J2735 Message

## Slide 13: 2021년도 개발 Roadmap
2021년도 |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 
구분 | 1Q | 1Q |  | 2Q |  |  | 3Q |  |  | 4Q |  | 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Autoware |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
관제시스템 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ACU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
니로 차량
Waypoint 기반 자용주행(기본)
기존인력 퇴사
2명 보강(1명 전환, 1명 경력)
소형전기차(스마트) 차량
니로차량 수준으로 Waypoint
기반 자용주행(기본)
신규 인력 2명 충원(인지, 제어)
인지/판단/제어 Full 기능 검증 및 구현
부분검증 하여, 안정성 확보하면서 통합 추진, 안정화
차량제어 인터페이스 튜닝, 센서 캘리브레이션
산학연계 인지/제어 알고리즘 협업
제주혁신도시 관제 개발
설계 및 요구사항 전달
알파버전(기본)
베타버전(서비스)
QC
설계, IoT 부분 검증
CAN Interface 분석
경력 1명 충원
시제품 제작, H/W, Case
CAN Interface 튜닝
안정화 튜닝
배포
RC
안정화, 고도화
현장 대응

## Slide 14
감사합니다.